РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНЧУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021 г.                       ст-ца Зеленчукская                                   № 310

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Зеленчукского сельского поселения на 2022-2024 годы»

В соответствии с Федеральным Законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу     «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Зеленчукского сельского поселения на 2022-2024 годы», согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте  администрации Зеленчукского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Зеленчукского сельского поселения  				О.В.Хомякова

Приложение 1

к постановлению администрации

Зеленчукского сельского поселения

№ 310 от 27.12.021 г.

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Зеленчукского сельского поселения на 2022-2024 годы»

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зеленчукского сельского поселения на 2022-2024 годы |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Зеленчукского сельского поселения |
| Основной разработчик Программы | Отдел учета, отчетности и контроля Зеленчукского сельского поселения |
| Цель Программы | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры |
| Задачи Программы | 1. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры 2. Развитие коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства 3. Повышение эффективности функционирования коммунальной инфраструктуры 4. Постепенное повышение доли финансирования мероприятий программы из внебюджетных источников |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2022-2024 годы |
| Исполнители Программы | Администрация СП, МУП «УК ЖКХ Зеленчукского района», ООО «Профит» |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования – 810,0 тыс.руб., в том числе: - местный бюджет – 810,0 тыс.руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | 1. Снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы 2. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газификации, утилизации твердых бытовых отходов 3. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг 4. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой |
| Контроль за исполнением | Контроль за исполнением программы осуществляет заместитель главы администрации Зеленчукского сельского поселения |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Основными проблемами Зеленчукского сельского поселения в сфере жилищно – коммунального хозяйства являются:

- физический и моральный  износ основных фондов, средств и методов производства. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется низкой производительностью, коэффициент полезного действия мощностей не отвечает их техническим возможностям, аварийно – восстановительные работы  носят постоянный характер, затраты по которым   ложатся  на себестоимость оказываемых коммунальных услуг;

- недостаточность оборотных средств в организациях  коммунального комплекса.

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Зеленчукского сельского поселения на 2022 – 2024 годы»  (далее – Программа) – это комплекс мероприятий развития и укрепления производственной базы, строительства, реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, в том числе системы  теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газификации, утилизации твердых бытовых отходов.

Программа разработана для обеспечения эффективного и качественного снабжения коммунальными ресурсами, снижения затрат, создания условий обеспечения окупаемости инвестиционных вложений за счет снижения издержек производства коммунальных услуг, а не за счет роста тарифов для потребителей.

Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжением населения, организаций и предприятий района занимается

МУП «УК ЖКХ Зеленчукского района»

- МУП «УК ЖКХ Зеленчукского района» занимается водоснабжением и отведением сточных вод ст.Зеленчукской.

В состав Муниципального  унитарного предприятия «Управляющая Компания Жилищно-коммунального хозяйства Зеленчукского района» входят Главный водозабор и две насосных станции , место расположения которых : ст.Зеленчукская, ул.Победы, ул.Заводская, ул.Карбышева,  а так же очистные сооружения , расположенные по адресу : ст.Зеленчукская, ул.Леонова, водопроводные и канализационные сети, находящиеся непосредственно в самой станице. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 71, 6 км; канализационных сетей 26,8 км.

1. Главный  водозабор расположен в южной  части ст. Зеленчукской  на правом берегу р.Большой Зеленчук в 95 км от устья. Географические координаты : с.ш.43˚ 49΄,в.д.41˚ 35΄.Водозабор является капотажным. Производительность водозабора 1114 тыс. м3/год.

Состав водозабора:

3 открытых пруда отстойника в земляном русле, в которые вода самотеком поступает из реки. Далее вода поступает в 3 закрытых отстойника, где происходит хлорирование воды хлорной известью через хлораторную Богданова. После хлорирования вода подается двумя насосами К-290/30 в резервуары чистой воды объемом 240 м3 и 1000 м3, где происходит дополнительное обеззараживание хлором. Из резервуаров вода самотеком попадает в разводящие водопроводные сети потребителю. Насосная станция оборудована насосами марки К-290/30-3 шт., 2 рабочих, 1 резервный. Общая протяженность водопроводных сетей -71,6 км. Диаметры разводящих сетей от 300 мм до 57 мм.

В связи с подключением новых потребителей питьевой воды

( увеличением объемов забираемой воды) на Главном водозаборе необходимо провести ряд неотложных мероприятий по улучшению качества подаваемой питьевой воды, а именно: увеличить площадь прудов отстойников, установить фильтра очистки.

2.Насосная станция  городка СУ-841						Насосная станция  расположена в юго-западной части ст. Зеленчукской  на окраине, на левом берегу р.Большой Зеленчук на 87  км от устья, предназначена  для забора подрусловой питьевой воды для населения и предприятий городка СУ-841южнее водозабора. Географические координаты  с.ш. 43˚  51΄,в.д. 41˚  34΄ 22΄ . Насосная станция является подрусловой.

Состав :

Здание размером 6х4 м, внутри которого установлен насос К-30х25 и приямок накопитель воды размером 1х3 м. Из приямка вода подается в башню Рожновского и далее самотеком по разводящим сетям.	 В период выпадения обильных осадков и в период половодья насосная станция СУ-841  может быть смыта водами реки Б.Зеленчук. Необходимо  усилить берегоукрепление.

3. Насосная станция по  ул. Карбышева	расположена в северо-западной части ст. Зеленчукской  на окраине. Географические координаты :с.ш.43˚ 51΄ 30,в.д. 41˚ 34΄ 48 . Забор воды осуществляется из безымянного ручья. Ручей берет начало из родника в 50 м южнее водозабора. Насосная станция является капотажной. Производительность - 167 тыс. м3/год

Состав :

Ж/б резервуар накопитель 3х4х3 м от него по трубе Ф-150 мм самотеком поступает в металлические емкости 3х50 м3 , расположенные в 2 км севернее резервуара на территории насосной станции .Насосная станция оборудована двумя насосами К-80/50 / один резервный/, вода подается в разводящие сети.

Разводящие  водопроводные сети по ул.Карбышева  находятся в ветхом состоянии, так как  с момента ввода в эксплуатацию ( с 1984 г) не менялись, протяженность 3500 м.

Технологический регламент ОСК ст. Зеленчукской

Очистные сооружения биологической очистки введены в эксплуатацию в 1974 году. Производительность станции 350 куб.м.

1. Общая характеристика производства.

В комплексе очистных сооружений канализации с биологической очисткой входит :

а/ решетки					2

б/ горизонтальные песколовки	          2

в/ двухъярусные отстойники		2

г/ биофильтры				2

д/ вторичные отстойники		          2

е/ иловые площадки			4

ж/ биологические пруды		           2

з/ хлораторная				1

и/ подсобные помещения

2. Характеристика очищенных стоков.

Сточные воды, пройдя комплекс очистки должны иметь следующие показатели :

1. Растворенный кислород не менее 4 мг/л

2. БПК полн. не превышать 15 мг/л

3. Запахи и привкусы не более 2 баллов

4. Температура воды не более 14 градусов

5. Реакция в пределах 6.5. – 8.5. рН

6. Солесодержание не более 1000 мг/л

3. Описание технологического процесса.

На очистных сооружениях предусмотрена механическая очистка сточных вод - /решетки, песколовки, двухъярусные отстойники/

биологическая - /биофильтры/ вторичные отстойники, доочистка /биопруды/

Сточная вода, пройдя решетки насосами 3Ф-12, подается на песколовки и далее самотеком следует на последующую очистку.

Фактически  ОСК ст.Зеленчукской работают  с превышением проектной мощности в 5-6 раз, со времени ввода в эксплуатацию ОСК реконструкция  и модернизация не производилась. Для качественной очистки принимаемых сточных вод необходимы денежные средства в сумме  31,0 млн.руб.

Теплоснабжение.

Теплоснабжение  многоквартирных домов и социальных объектов в Зеленчукском сельском поселении осуществляется 7 котельными ООО «Профит». Тепловая энергия вырабатывается в достаточном количестве. На угольном топливе работает- 1котельная, на печном топливе -1 котельная, остальные 5 работают на газовом топливе. Котельными отапливаются следующие муниципальные объекты:  5 школ района, 4 детских садов, больница и другие учреждения. 1 садик отапливается твердым топливом. Ежегодные работы по подготовке котельных тепловых сетей позволяют стабильно работать и снабжать теплом и горячей водой в отопительные сезоны.

Проблемы:

Протяженность тепловых сетей   составляет 11  км,  из них 2,4 км тепловых  сетей требует замены.   Изношенность внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирных домах ст. Зеленчукской составляет 75%. Состояние систем отопления в многоквартирных домах требует ежегодных финансовых затрат на их капремонт.  Изношенность сетей теплоснабжения и котельных  негативно сказывается на качестве представляемых услуг, увеличивается объем незапланированных потерь тепловой энергии.

Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов.

В настоящее время на территории Зеленчукского сельского поселения на восточной окраине станицы Зеленчукской имеется временная площадка для складирования ТБО. Вывозом и утилизацией ТБО в Зеленчукском сельском поселении  занимается  ООО «Глобус». Сбор ТБО в частном секторе производится по установленным графикам. Контроль за сбором ТБО в части радиологического состояния в населенных пунктах Зеленчукского сельского поселения не организован, так как решение указанных проблем требует системного подхода к выработке плана их решения, обеспечению ресурсами. Вопрос должен решаться по отдельной программе при изыскании финансовых ресурсов.

- Основные цели и задачи Программы.

Основная цель Программы - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры.

Задачи программы:

-  модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

-  развитие коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства, отвечающей современным требованиям;

-  повышение эффективности функционирования коммунальной инфраструктуры;

-  постепенное повышение доли финансирования мероприятий программы из внебюджетных источников, привлечение инвестиций  в жилищно-коммунальный комплекс;

- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению района;

- улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании путём сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры   за счёт её совершенствования;

- устранение различных подходов к принципам регулирования цен и тарифов на коммунальные услуги.

- Сроки и этапы реализации Программы.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые предполагается выполнить в течение 2019 – 2021  годов.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры Зеленчукского сельского поселения, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного строительства в муниципальном образовании. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены:

- комфортность  и безопасность условий проживания;

- надёжность работы инженерных систем;

- финансовое оздоровление организаций жилищно-коммунального комплекса.

5.Механизм реализации программы, включая организацию управления

программой и контроль над реализацией  программы.

Программа реализуется за счет средств бюджетов всех уровней, внебюджетных источников, привлекаемых   для выполнения этой программы. Взаимоотношения между органами региональной и муниципальной власти по поводу средств для реализации программы определяются Бюджетным кодексом РФ, Федеральными законами, положениями о реализации программ.

С учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей в установленном порядке. Исполнители программных мероприятий осуществляют текущее управление реализацией программных мероприятий.

Отчеты о ходе работ по долгосрочной целевой программе по результатам за год и за весь период действия программы подготавливает финансовый отдел администрации на основании  информации о проделанной работе в соответствии с Приложением 1.

Контроль за реализацией программы осуществляет глава администрации

Приложение 1 к

муниципальной программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

Зеленчукского сельского поселения

на 2022-2024 годы»

Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зеленчукского сельского поселения

на 2022-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | срок испол нения | Прогнозируемый объем финансирования ( тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, в т.ч. по годам | средства бюджетов других уровней (по согла сованию) | средства местного бюджета ( по согла сованию) |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  | 360,0 |  | 360,0 |
| 1. | Замена водопроводных линий, ст. Зеленчукская | 2022 | 120,0 |  | 120,0 |
|  |  | 2023 | 120,0 |  | 120,0 |
|  |  | 2024 | 120,0 |  | 120,0 |
|  | Сбор и вывоз ТБО |  | 450,0 |  | 450,0 |
| 1. | Устройство площадок под мусорные контейнеры | 2022 | 450,0 |  | 450,0 |